## Slide 1: François Lacomme <francois.lacomme@2isa.net> Document provisoire. Copie et diffusion non autorisées sans accord écrit. Documents liés aux cours et TP : https://utc505.seancetenante.com
2026/2027
Introduction à la cyberstructure de l'internet - réseaux et sécurité
UE CNAM - UTC505
Notes: RS08-SI03 début le 19/10/2021

## Slide 2: Internet - réseaux et sécurité Préface
1 - Plan du cours
Histoire des télécommunications
Qui a inventé le téléphone ?
Diviser pour régner (modèle OSI)
  Découverte de l'architecture de communication en couches. Du modèle OSI à l'architecture Internet; introduction aux protocoles http, DNS et à l’outil d’analyse de traces Wireshark.
Les autoroutes de l'information : nids de poules et travaux en tous genres (couche physique)
  Concepts et problèmes de la transmission de données : erreurs de transmission, le contrôle d'erreur, notion de bande passante, traitement des signaux, atténuation, modulation, multiplexage, commutation, synchronisation d'horloge, problèmes de caractère et de bit stuffing.
Collectivisme ou Libre entreprise… à la recherche d'un modèle équitable (sous-couche MAC)
  Grandes familles de protocoles à compétition et à coopération, détail sur CSMA/CD et CSMA/CA en mode infrastructure. Ponts et commutation.

## Slide 3: Internet - réseaux et sécurité Préface
1 - Plan du cours
Histoire des télécommunications
Qui a inventé le téléphone ?
Croisements et Destination (couche réseau)
  Adressage, tables de routage et l'expédition de données dans le réseau IP. Evolution de IPv4 à IPv6.
Une lettre ou un appel ? (couche transport)
  Transport de données entre un client et un serveur à travers UDP et TCP avec le modèle datagramme, et les approches connecté et non connecté. Gestion et utilisation de l’API socket.
Où sont les clefs ? (Introduction à la sécurité)
  Aspects sécurité de base pour la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la notarisation : principes de cryptographie symétrique et asymétrique, fonctions de hachage cryptographique.

## Slide 4: Internet - réseaux et sécurité Préface
2 - Prologue
Histoire des télécommunications
Qui a inventé le téléphone ?
Taille de réseaux
Fig 0.1 - Taille de réseaux
Taille | 
1m | 
10 m | salle
100 m | entreprise
1 km | 
10 km | ville
100 km | région
1000 km | pays, continent
10 000 km | terre entière
Abréviation | Réseau
PAN Personal Area Network | Réseau domestique
LAN Local Area Network | Réseau local
MAN Metropolitan Area Network | Réseau métropolitain
WAN Wide Area Network | Réseau longue distance Réseau étendu
GAN (Global Area Network) Internet | Réseau mondial ex. : Internet (Réseau de réseaux TCP/IP)
4
Notes: GAN : rarement utilisé
Le plus grand WAN est le réseau Internet

## Slide 5: Architecture de communication en couches Ch.1
1 - Architecture logicielle des réseaux
Histoire des télécommunications
Qui a inventé le téléphone ?
Forte structuration des logiciels de réseaux pour réduire la complexité de conception des réseaux
  Diviser pour mieux régner
  Rendre chaque problème de communication autonome avec des interfaces claires
  Une approche récursive et générique
Organisation en couches ou niveaux :
  Une couche N offre un ensemble de services à la couche immédiatement au- dessus N+1.
  La couche N se sert pour cela de la couche N-1 en dessous, masquant à la couche N+1 le fonctionnement et la complexité de la couche N-1.
  Chaque couche est construite au-dessus de la précédente et gère la communication avec la couche de même niveau d’une autre machine
  Cette communication utilise des règles et des conventions appelées protocoles
  Le support de transmission (la couche 0), lié à la couche la plus basse, véhicule réellement la communication

## Slide 6: Architecture de communication en couches Ch.1
1 - Architecture logicielle des réseaux
Illustration
  L'architecture philosophe/traducteur/secrétaire
Fig 1.1 - Une architecture à trois couches

## Slide 7
Protocole P(n) d’une couche n
  Ensemble des règles et conventions utilisées pour le dialogue de la couche n
Pile de protocoles
Ensemble des protocoles utilisés par un système, avec 1 protocole par couche
2 - Définitions
Entité
Couche N
Couche N-1
Couche N+1
ProtocoleN
Entité
Service
Description abstraite de fonctionnalités à l'aide de primitives de service (commandes ou événements)
Le service d’une couche n définit l’ensemble des fonctionnalités possédées par la couche n et fournies aux entités de la couche n+1 à l’interface n/n+1
Fig 1.2 - ProtocoleN d’une couche N
Architecture de communication en couches Ch.1
Notes: Service : Ex. demande de connexion ou réception de données.

## Slide 8
Interface
  Accès à l’ensemble des opérations élémentaires et des services qu’une couche (n) offre à la couche (n+1) supérieure
  Une interface est le moyen concret d'utiliser un service
Encapsulation
  Technique consistant à ajouter à un bloc de données un en-tête (header), et éventuellement une queue (trailer). L’en-tête contient les informations de contrôle du protocole.
2 - Définitions
Décapsulation
  Extraction des données utiles à partir de l’unité de données de protocole
Entité
Couche N
Couche N-1
Couche N+1
Interface
SAP (N+1)/N
Fig 1.3 - Interfaces entre couches
Architecture de communication en couches Ch.1
Notes: Interface : Dans un programme, c'est un ensemble de fonctions de bibliothèque ou d'appels systèmes. Dans une réalisation matérielle, c'est par ex. un jeu de registres à l'entrée d'un circuit.
SAP : Service Access Point

## Slide 9: Architecture de communication en couches Ch.1
2 - Définitions
Fig 1.4 - Couches, services et protocoles
Couche n+1
Couche n
Couche n-1
Primitive de service n
Primitive de service n-1
Service n-1
Service n
Utilisé par la
couche n
Fourni par
la couche n-1
Interface n/(n+1)
Couche n
Couche n+1
Protocole n
Interface (n-1)/n
Notes: revu en mars 2020

## Slide 10
2 - Définitions
Fig 1.5 - Primitives de service
Couche n+1
Couche n
Couche n
Couche n+1
Transmission à N-1 puis … à travers le support
Requête
Indication
Réponse
Confirmation
Architecture de communication en couches Ch.1
Notes: revu en mars 2020

## Slide 11
2 - Définitions
Fig 1.6 - Unités de Données de Protocole & encapsulation
(n+1) PDU
(n) SDU
(n) SDU
(n) PDU
(n) PCI
(n-1) SDU
Protocol Data Unit
Service Data Unit
Encapsulation : ajout d’un Protocol Control Information
Protocol Data Unit
échangé via une connexion de niveau (n-1)
Interface (N+1) / N
Interface N / (N-1)
Architecture de communication en couches Ch.1
Notes: types d'unités de données de protocole (PDU en anglais):
• pour l'ouverture d'une connexion
• pour le transfert de données
• pour la fermeture de connexion
• pour les informations de service échangées entre entités N

## Slide 12
Modèle OSI
  Modèle OSI, Open Systems Interconnection de l’ISO, International Standard Organization
  Ce modèle de référence a été conçu par l’ISO (années 1970) et a été normalisé en 1984 et révisé en 1994.
2 - Définitions
Fig 1.7 - Le modèle OSI
Architecture de communication en couches Ch.1

## Slide 13
3 - Le modèle de référence OSI
  Pour Le Réseau Tout Se Passe Automatiquement
Fig 1.8 - Schéma du modèle en couche OSI
Architecture de communication en couches Ch.1
Notes: Exo : autres mnémotechique pour PLRTSPA (ou APSTRLP)
• couches 1 à 4: réalisation du service d’acheminement d'information
• couches 5 à 7: utilisateur du service d’acheminement d'information

## Slide 14
  Le modèle OSI (Open Systems Interconnection) est un cadre conceptuel développé par l'Organisation internationale de normalisation (ISO) pour standardiser la communication entre systèmes informatiques en réseau.
  Créé dans les années 1970 et publié en 1984, ce modèle divise le processus de communication en sept couches distinctes, chacune ayant des fonctions spécifiques et interagissant avec les couches adjacentes.
  Cette division facilite la compréhension, la conception et le dépannage des réseaux complexes.
3 - Le modèle de référence OSI
Architecture de communication en couches Ch.1
Fig 1.9 - Le modèle OSI

## Slide 15
Couche physique - Niveau physique - Physical layer - Couche 1
  Elle concerne le transfert de train de bits d’information sur le support physique
  Unité de PDU : bit
    Unité d’information
    0 | 1
  Les supports physiques véhiculent des signaux qui représentent les informations transmises
    Support métallique => signaux électriques
    Ondes radio
    Infrarouge
    Fibre optique => ondes optiques
3 - Le modèle de référence OSI
Les sept couches du modèle OSI
Architecture de communication en couches Ch.1

## Slide 16
Couche physique (suite)
  La transformation de trains de bits en signaux adaptés au support passe par des techniques de codage en bande de base ou de modulation.
  Débit binaire (bitrate ou bit rate)
    Nombre de bits par seconde émis sur le support de transmission
    Quantité de données transmises dans un intervalle de temps fixé
    Un débit s’exprime en bit/s (ou ses multiples : kbit/s ; Mbit/s ; Gbit/s…)
3 - Le modèle de référence OSI
Les sept couches du modèle OSI
Architecture de communication en couches Ch.1
    V
    D = —
    T
    D : débit binaire en bit/s
    V : Volume d’information en bit
    T : durée d’émission

## Slide 17
Couche physique (suite)
  Latence (lag) : Temps de transit entre l’émission d’un bit et sa réception
  Gigue (jitter) : Variation de la latence dans le temps. Une gigue faible indique une connexion stable
  Bande passante (bandwidth)
    C’est une caractéristique physique d’un support de transmission, mesurée en hertz (Hz)
    Largeur de la bande de fréquences des signaux qui sont transmis correctement (sans affaiblissement dommageable)
3 - Le modèle de référence OSI
Les sept couches du modèle OSI
Architecture de communication en couches Ch.1
Notes: La latence et la gigue se mesurent en millisecondes (ms). Délai d'attente aller-retour (RTT, round-trip time ou RTD, round-trip delay time)
Temps que met un signal pour parcourir l'ensemble d'un circuit fermé.
la commande ping mesure, entre autres, le délai entre l’envoi d’une requête ICMP ‘echo-request’ et la réponse ‘réponse echo’. Exemple :
$ ping -c3 example.com

## Slide 18
Couche liaison de données - Niveau trame - Data Link layer - Couche 2
  Transfert de trames entre deux systèmes adjacents
  Établissement, maintient, contrôle et libération du lien logique entre les deux entités
  Constitution et transmission de trames bien délimitées
  Détection et correction d’erreurs
  [Pour un réseau à diffusion] : Sous-couche MAC pour gérer et arbitrer les accès multiples au canal de transmission partagé
3 - Le modèle de référence OSI
Les sept couches du modèle OSI
Architecture de communication en couches Ch.1
Fig 1.10 - Trame Ethernet type II

## Slide 19
3 - Le modèle de référence OSI
Couche liaison de données (suite)
Les sept couches du modèle OSI
Architecture de communication en couches Ch.1
Fig 1.11 - Couches PHY, MAC et LLC
PHY
MAC
LLC
Physique
Liaison
Réseau
Transport
Session
Présentation
Application
802.2 Logical Link Control (LLC)
802.3 Ethernet
802.5 Token Ring
802.11 Wi-Fi
…

## Slide 20
Couche réseau - Niveau paquet - Network layer - Couche 3
  Responsable du routage des paquets à travers le réseau, elle gère l'adressage logique et le choix des chemins.
3 - Le modèle de référence OSI
Les sept couches du modèle OSI
Architecture de communication en couches Ch.1
Fig 1.12 - Système de relais
Fig 1.13 - Fonction de routage

## Slide 21
Couche transport - Niveau message - Transport layer - Couche 4
  Elle garantit un transfert de données fiable entre systèmes finaux, contrôlant le flux et la correction d’erreurs
Couche session - Niveau session - Session layer - Couche 5
  Elle gère les sessions de communication entre applications, incluant l'établissement, la gestion et la terminaison des connexions.
3 - Le modèle de référence OSI
Les sept couches du modèle OSI
Architecture de communication en couches Ch.1
Fig 1.14 - Place de la couche transport dans le modèle OSI

## Slide 22
Couche présentation - Niveau présentation - Presentation layer - Couche 6
  Elle s'occupe de la traduction des données entre le format du réseau et celui des applications, assurant également l'encodage/décodage et la compression/décompression.
Couche application - Niveau application - Application layer - Couche 7
  Elle fournit des services réseau aux applications utilisateur, comme le courrier électronique ou le transfert de fichiers.
3 - Le modèle de référence OSI
Les sept couches du modèle OSI
Architecture de communication en couches Ch.1
Fig 1.15 - Quelques protocoles de la couche application

## Slide 23
ARPANET - Internet
Une architecture [ou un modèle ?] à 4 couches
  Accès au sous-réseau
  Couche internet
  Couche transport
  Couche application
4 - L’architecture TCP/IP
Internet
Fig 1.16 - Comparaison du modèle OSI et de l’architecture TCP/IP
Architecture de communication en couches Ch.1

## Slide 24
Accès au sous-réseau (ou couche hôte-réseau)
  Non spécifiée par l’architecture TCP/IP
  Doit permettre le transfert de paquets entre hôte et routeur et entre routeurs
  Cette couche est liée au type de réseau utilisé (Ethernet, Wi-Fi, ATM…)
Couche internet
  Au niveau de la couche réseau d’OSI, son objectif est de permettre :
    l’injection de paquets nommés datagrammes dans n’importe quel réseau
    l’acheminement de ces datagrammes indépendamment les uns des autres jusqu'à destination
  Le protocole IP (Internet Protocol) est non fiable, sans connexion
  La couche internet assure le routage des datagrammes et la gestion des congestions
4 - L’architecture TCP/IP
Les couches de l’architecture TCP/IP
Architecture de communication en couches Ch.1
Notes: 2025_01 : le 23/09/2025 matin, 2h

## Slide 25
Couche transport
  Au niveau de la couche transport d’OSI, elle définit principalement deux protocoles de bout en bout pour permettre le dialogue entre deux entités paires.
    TCP : Transmission Control Protocol
    UDP : User Datagram Protocol
  TCP : Transmission Control Protocol, est un protocole fiable orienté connexion. Il permet de remettre sans erreur un flux d’octets d’un hôte à un autre en le fragmentant en segments qui sont encapsulés par le protocole IP.
  UDP : User Datagram Protocol, est un protocole plus simple, non fiable et sans connexion, utile lorsque ni contrôle de flux, ni ordonnancement de données n’est nécessaire.
4 - L’architecture TCP/IP
Les couches de l’architecture TCP/IP
Architecture de communication en couches Ch.1
Couche transport
  Au niveau de la couche transport d’OSI, elle définit principalement deux protocoles de bout en bout pour permettre le dialogue entre deux entités paires.
    TCP : Transmission Control Protocol
    UDP : User Datagram Protocol
  TCP : Transmission Control Protocol, est un protocole fiable orienté connexion. Il permet de remettre sans erreur un flux d’octets d’un hôte à un autre en le fragmentant en segments qui sont encapsulés par le protocole IP.
  UDP : User Datagram Protocol, est un protocole plus simple, non fiable et sans connexion, utile lorsque ni contrôle de flux, ni ordonnancement de données n’est nécessaire.
Notes: RS08-SI03 19/10/21 matin 2h
Dia suivante : TCP et UDP à connaître

## Slide 26
Couche application
  Cette couche regroupe les niveaux session, présentation et application du modèle OSI. Elle contient les protocoles de haut-niveau utilisés par les logiciels pour leur besoin de communication.
  Exemples de protocoles :
    Transfert de fichiers : FTP, File Transfer Protocol ; SFTP, Secure File Transfer Protocol…
    Messagerie électronique : SMTP, Simple Mail Transfer Protocol ; POP3, Post Office Prot.; IMAP, Internet Message Access Prot. ; MIME, Multipurpose Internet Mail Extensions…
    Messagerie instantanée : XMPP, Extensible Messaging and Presence Protocol, alias Jabber…
    Travaux à distance : Telnet ; ssh, Secure shell
    Consultation et gestion d’annuaires : LDAP, Lightweight Directory Access Protocol
    Standards et outils du web : HTTP, HyperText Transfer Prot. ; URI, Uniform Resource Identifier ; HTML, HyperText Markup Language ; CGI, Common Gateway Interface…
    Traduction de nom de domaine en adresse IP : DNS, Domain Name System
    Autres : NFS, Network File System ; SNMP, Simple Network Management Protocol ; DHCP, Dynamic Host Configuration Protocol ; etc.
4 - L’architecture TCP/IP
Les couches de l’architecture TCP/IP
Architecture de communication en couches Ch.1

## Slide 27
Exemple : Requête d’une page web
  L’internaute clique sur un lien http://example.com pour afficher une page web
  De façon détaillée, qu’est-ce qu’il se passe ?
4 - L’architecture TCP/IP
La couche application
Fig 1.17 - Requête d’une page web
Requête HTTP
Réponse HTTP
Protocole d'application HTTP
Transport TCP
Accès réseau
Client
Logiciel client (Navigateur web)
Internet
IP
Support physique Wi-Fi
Protocole d'application HTTP
Transport TCP
Accès réseau
Serveur
Logiciel serveur (Serveur web)
Internet
IP
Support physique Ethernet
Architecture TCP/IP
Architecture de communication en couches Ch.1

## Slide 28
Exemple : Requête d’une page web (suite…)
  Le navigateur web
    analyse le lien ;
    détermine l’adresse IP du serveur via DNS : qui est example.com ? 93.184.216.34 ;
    utilise HTTP ;
  HTTP (HyperText Transfer Protocol) envoie une requête pour obtenir une ressource sur le serveur web example.com : GET / HTTP/1.1…
    Il utilise TCP pour le transport…
    d’une requête GET ;
  TCP (Transmission Control Protocol) envoie un segment pour 93.184.216.34:80
    en utilisant IP (Internet Protocol) ;
4 - L’architecture TCP/IP
La couche application
Architecture de communication en couches Ch.1

## Slide 29
Exemple : Requête d’une page web (suite…)
  IP envoie un datagramme vers son routeur, pour 93.184.216.34
    son adresse IP source et l’adresse IP 93.184.216.34 du serveur sont spécifiés dans l’en-tête du datagramme ;
    Il utilise la couche d’accès au réseau ;
  Qui créée les trames Wi-Fi nécessaires ;
  Qui seront codées par l’émetteur Wi-Fi pour les transmettre au routeur Wi-Fi. Le routeur trouve la route vers le serveur web et achemine le datagramme ;
  Le dernier routeur utilise Ethernet pour transmettre les trames du datagramme au serveur web 93.184.216.34
4 - L’architecture TCP/IP
La couche application
Architecture de communication en couches Ch.1
Notes: LIG02 17/10/2023 - 2h matin

## Slide 30
Exemple : Requête d’une page web (suite…)
  Sur le serveur, trames, puis datagramme IP, puis segment TCP sont décapsulés pour fournir au processus HTTP la requête GET / HTTP/1.1…
  HTTP
    analyse la requête,
    recherche la ressource
    l’inclue dans la réponse HTTP : HTTP/1.1 200 OK…
  Cette réponse sera transmise au client via TCP, avec toutes les étapes inverses
  HTTP du client obtient la réponse via TCP
  Le navigateur web
    interprète cette réponse
    l’affiche s’il dispose de toutes les ressources nécessaires
    (sinon, il sollicite HTTP pour obtenir les ressources qu’il n’a pas en cache)
  Voir aussi : https://www.wireshark.org/
4 - L’architecture TCP/IP
La couche application
Architecture de communication en couches Ch.1
Notes: Prévoir démo de wiresh ark

## Slide 31
1 - Préambule
La couche réseau Ch.2
Croisements et Destination
  Adressage, tables de routage et l'expédition de données dans le réseau IP. Évolution de IPv4 à IPv6.
Contenu du chapitre

## Slide 32
1 - Objectif de la couche réseau
Couche réseau - Niveau paquet - Network layer
  Acheminer des paquets de la source jusqu’à la destination
  Choisir les chemins appropriés à travers le sous-réseau. Ces chemins passent par des routeurs
  Permettre le passage de paquets d’un réseau à un autre
  Gestion du sous-réseau de transport
Objectifs
Fig 2.1 - Réseau maillé
La couche réseau Ch.2
Source
Destination

## Slide 33
1 - Objectif de la couche réseau
Ils sont fournis à la couche transport
Types de service :
Services de la couche réseau
Couche transport
---------------------------------
Couche réseau
Client (utilisateur)
--------------------------------------- Opérateur réseau (transporteur)
Fig 2.2 - Service de la couche réseau
Fig 2.3 - Types de service
La couche réseau Ch.2
Mode datagramme
Circuit virtuel

## Slide 34
1 - Objectif de la couche réseau
Services de la couche réseau
La couche réseau Ch.2
Critère | Mode sans connexion | Mode orienté connexion
Fonctionnement | Paquets indépendants | Route établie à l’avance
Routage | Chaque paquet peut suivre une route diﬀérente | Tous les paquets suivent le même chemin
Avantage | Flexible et tolérant aux pannes | Rapide et eﬀicace
Inconvénient | Traitement plus complexe | Sensible aux pannes de la route
Analogie | Service postal | Service téléphonique
Exemple | Internet / IP | ATM, relais de trame, MPLS
Notes: RS08-SI03 21/10/2021 4h (91 pages en 10h)
LIG02 12/12/23 matin 2h (93-79 = 14p)

## Slide 35
2 - Algorithme de routage
Chemin : suite de liens et de nœuds intermédiaires parcourus pour aller de la source à la destination dans le réseau
Un algorithme de routage est la partie du logiciel de réseau responsable du choix d’une ligne de sortie d’un routeur en fonction de la destination d’un paquet entrant
À cette fin, chaque routeur gère une table de routage
On distingue :
  Des algorithmes non adaptatifs
    Le routage est statique
    Les routes sont calculées à l’avance
    Cf. commande route des systèmes Unix et Linux
  Des algorithmes adaptatifs
    Le routage est dynamique
    Les décisions de routage sont modifiées en fonction de changements (trafic, topologie, etc.)
Définitions ; introduction
La couche réseau Ch.2
Notes: man route
route get 172.31.200.131

## Slide 36
2 - Algorithme de routage
La métrique utilisée est une fonction de :
  La distance géographique
  Le nombre de sauts
  Le temps d’acheminement (temps de transit + délais d’attente dans les routeurs)
  Le coût de transport
  …
  Ou bien une fonction pondérée de variables ci-dessus
La table de routage est utilisée pour la fonction de relayage de paquets
  Pour acheminer le paquet vers le prochain saut
  FIB, Forwarding Information Base, table d’information d’acheminement
RIB, Routing Information Base, table de routage :
  Permet de calculer et de choisir les chemins
  RIB est mis à jour par l’algorithme de routage
  Voir : https://www.youtube.com/watch?v=EPo7QyB7Yss
Définitions ; introduction
La couche réseau Ch.2

## Slide 37
2 - Algorithme de routage
Routage du plus court chemin - Shortest Path Routing
  Algorithme de Dijkstra
  Voir https://licence-math.univ-lyon1.fr/lib/exe/fetch.php?media=gla:dijkstra.pdf
  Exercice :
  Voir https://utc505.seancetenante.com/documents/Exercices-UTC505-algorithme-de-Dijkstra.docx
    Calculer le plus court chemin entre A et G.
    Par quels nœuds passe ce chemin ? Quel coût a ce chemin entre A et G ?
Exemples de routage
La couche réseau Ch.2
A
B
C
D
E
F
G
8
5
3
7
8
7
4
2
2
12
7
Notes: ou https://utc505.seancetenante.com/documents/dijkstra.pdf

## Slide 38
2 - Algorithme de routage
Routage à vecteur de distance - Distance Vector Routing
  Ce routage dynamique a été utilisé dans Arpanet
  Il reste utilisé avec RIP (Routing Information Protocol)
  Un vecteur de distance est, pour un routeur R et une destination N connue :
    VRN = [ dRN , LRN ] avec dRN : meilleure distance connue et LRN : la ligne pour atteindre N
  Chaque routeur R du réseau maintient sa table de routage :
    [ N , VRN ] soit [ N , dRN , LRN ]
    et la diffuse aux routeurs voisins
  Chaque nœud R :
    Apprend ainsi ce que chaque voisin V peut atteindre
    Met à jour sa propre table :
        Ajout d’une entrée si le voisin indique une nouvelle destination
        Calcul et comparaison pour les destinations connues
        Si dRN > dVN + dRV alors l’entrée [ N , dRN , LRN ] est remplacé par [ N , dVN + dRV , LRV ]
Exemples de routage
La couche réseau Ch.2

## Slide 39
2 - Algorithme de routage
  Voir www.youtube.com/watch?v=kzablGaqUXM
  Ce routage à vecteur de distance doit être amélioré pour assurer une convergence plus rapide et pour éviter la création de boucle dans le réseau.
  On utilise pour cela la technique de l’horizon coupé (Split Horizon)
Exemples de routage
La couche réseau Ch.2
Notes: RS09-SI04 - 26/10/2022 - 4h - 95-58=37 • 37/4 = 9 p/h

## Slide 40
2 - Algorithme de routage
Routage par information d’état de liens - Link State Routing
  Chaque routeur R doit :
    Découvrir ses voisins ; un voisin V => un lien R->V
    Déterminer la distance de chaque voisin : dRV
    Construire un paquet d’information d’état de lien [ R , V , dRV ]
    À chaque changement significatif, R ne diffuse que les modifications d’information d’état de liens qu’il a détecté. La diffusion concerne un sous-réseau nommé aire ou zone (area)
    Chaque nœud R entretien une table de routage composée de rangées [ D , V , dRD ] = Nœud destination, Nœud suivant, coût total et la réception de paquet d’information d’état de lien implique la mise à jour de la table suivant l’algorithme de Dijkstra
  OSPF (Open Shortest Path First) est un routage d’internet qui utilise ce routage par information d’état de liens
  Voir : www.youtube.com/watch?v=-utHPKREZV8
Exemples de routage
La couche réseau Ch.2

## Slide 41
2 - Algorithme de routage
Exemple d'une table de routage IPv4 sur un ordinateur (192.168.0.100) connecté à Internet via une box (192.168.0.1)
Exemple de table de routage
La couche réseau Ch.2
Réseau destination (format CIDR) | Masque | Passerelle | Interface | Métrique
0.0.0.0/0 | 0.0.0.0 | 192.168.0.1 | 192.168.0.100 | 1
127.0.0.0/8 | 255.0.0.0 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1
192.168.0.0/24 | 255.255.255.0 | 192.168.0.100 | 192.168.0.100 | 1
192.168.0.100/32 | 255.255.255.255 | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 1
192.168.0.1/32 | 255.255.255.255 | 192.168.0.100 | 192.168.0.100 | 1

## Slide 42
2 - Algorithme de routage
Route par défaut
  Réseau destination : 0.0.0.0/0
  Il s'agit de la route par défaut, utilisée lorsqu'aucune autre route ne correspond
  Tous les paquets qui ne correspondent à aucune autre entrée seront envoyés au routeur 192.168.0.1 via l'interface 192.168.0.100
Réseau de bouclage (Loopback)
  Réseau destination : 127.0.0.0/8
  Cette entrée gère le trafic pour le réseau de bouclage (localhost)
  Les paquets destinés à ce réseau sont acheminés vers l'interface 127.0.0.1
Réseau local
  Réseau destination : 192.168.0.0/24
  Cette entrée concerne le réseau local 192.168.0.0/24
  Les paquets destinés à ce réseau sont acheminés directement via l'interface 192.168.0.100
Adresse IP spécifique
  Réseau destination : 192.168.0.100/32
  Cette entrée est spécifique à l'adresse IP 192.168.0.100
  Les paquets destinés à cette adresse sont acheminés via l'interface de bouclage 127.0.0.1
Exemple de table de routage
La couche réseau Ch.2

## Slide 43
2 - Algorithme de routage
Adresse IP spécifique
  Réseau destination : 192.168.0.1/32
  Cette entrée est spécifique à l'adresse IP 192.168.0.1 (probablement la passerelle par défaut)
  Les paquets destinés à cette adresse sont acheminés via l'interface 192.168.0.100
Informations complémentaires
  Le masque indique quels bits de l'adresse IP correspondent au réseau.
  La passerelle est l'adresse IP du prochain saut pour atteindre le réseau de destination.
  L'interface est l'interface réseau utilisée pour envoyer les paquets.
  La métrique (toujours 1 ici) est utilisée pour déterminer la meilleure route lorsque plusieurs routes sont disponibles.
Exemple de table de routage
La couche réseau Ch.2

## Slide 44
2 - Algorithme de routage
RIP (Routing Information Protocol) ; RFC 1058 et RFC 1721 à 1723 pour RIP-2
  Protocole simple parfois utilisé en Intranet
  Anciennement utilisé dans internet, mais remplacé par les protocoles ci-dessous.
OSPF (Open Shortest Path First)
  Protocole de routage interne IP, de type ‘à état de lien de liens’.
  OSPFv2 est décrite dans la RFC 2328 en 1997
  OSPFv3 permet l'utilisation d'OSPF dans un réseau IPv6. Voir RFC 2740
IS-IS (Intermediate system to intermediate system)
  Protocole de routage interne multi-protocoles à état de liens
  Norme ISO/CEI 10589:2002 également publié par l’IETF avec la RFC 1142
  IS-IS est un protocole à état de liens utilisé à l'intérieur d'un autonomous system. Il est apprécié dans des grands réseaux de fournisseurs de services.
Protocoles de routage
La couche réseau Ch.2
Notes: LIG03 - 22/10/2024 - 3h p. 65 à 100 => 35p.

## Slide 45
2 - Algorithme de routage
BGP (Border Gateway Protocol)
  Protocole d’échange d’informations de routage entre Autonomous Systems (AS). RFC 4271.
  BGP prend en charge le routage sans classe et utilise l'agrégation de routes afin de limiter la taille de la table de routage.
  La stratégie de routage tient compte de contraintes politiques, économiques ou de sécurité
  BGP est principalement utilisé entre les opérateurs et fournisseurs d'accès à Internet pour l'échange de routes, à travers des services de transit ou de peering.
Protocoles de routage
La couche réseau Ch.2
Notes: LIG03 : Revenir sur BGP

## Slide 46
3 - Interconnexion de réseau
Lorsque plusieurs réseaux sont interconnectés, on parle d’inter-réseau ou de réseau de réseaux
  Le terme internet provient justement d’internetwork
Grande diversité des réseaux, des technologies et des besoins d’inter-connexion
  Type de service (avec ou sans connexion)
  Protocole (IP, IPX, ATM, MPLS, etc.)
  Adressage
  Taille de paquets
  Qualité de service
  Contrôle de flux et de congestion
  Sécurité (règles de confidentialité, chiffrement, etc.)
  Facturation
Besoins d’interconnexion
La couche réseau Ch.2
Notes: MPLS multi-protocol Label Switching

## Slide 47
3 - Interconnexion de réseau
Au dessous de la couche réseau, on trouve :
  Les répéteurs et les hubs (couche physique)
  Les ponts et les commutateurs (couche liaison de données)
    Copier et faire suivre des trames
Les passerelles opèrent à des couches supérieures à la couche réseau
Les équipements qui opèrent au niveau de la couche réseau sont des routeurs
  Le routeur utilise des adresses logiques (de niveau 3), indépendantes des adresses physiques
Équipements d’interconnexion
IP
IP
IP
IP
Données de la couche transport
802.11
802.11
PPP
PPP
Routeur
Physique
Physique
Fig 2.4 - Interconnexion
avec un routeur
La couche réseau Ch.2
Notes: Coté source :
La couche réseau (ici IP) encapsule les données de la couche transport (le TPDU, Transport Protocol Data Unit)
La couche liaison de données de 802.11 encapsule les données de la couche réseau
La couche physique permet la transmission de cette trame vers un routeur
Coté routeur :
La couche liaison de données de 802.11 décapsule le PDU de la couche réseau
La couche liaison de données du protocole PPP (Point to Point Protocol) encapsule le PDU de la couche réseau
La couche physique permet la transmission de cette trame PPP vers la destination
Coté destination :
La couche liaison de données PPP décapsule le PDU de la couche réseau
La couche réseau (IP) décapsule le PDU de la couche transport
Niveau transport, on retrouve le même TPDU de celui émis par la source

## Slide 48
3 - Interconnexion de réseau
La technique du tunnel
  Les machines d’extrémité sont sur un réseau de même type, mais elles sont séparées par un réseau différent
  Une solution d’interconnexion passe par la technique du tunnel ou le paquet source est encapsulé par le routeur qui ajoute son entête de niveau 3
  Cette technique est souvent utilisée au niveau de couche supérieure (VPN = Virtual Private Network)
Équipements d’interconnexion
La couche réseau Ch.2

## Slide 49
Dans cette partie, ou presque :
  Historique (recherche personnelle à faire)
  La couche Internet ; le protocole IP
  Les adresses IP v4
  Sous réseaux
  IP v6
  Autres protocoles de la couche internet
  La couche transport de TCP/IP (Ch. 5)
4 - La couche Internet - Présentation
Architecture TCP/IP
La couche réseau Ch.2

## Slide 50
  Nommée couche internet ou couche inter-réseau
  Au même niveau de la couche réseau d’OSI
  Objectif :
    Permettre aux hôtes d’introduire des paquets nommés datagrammes sur n’importe quel réseau
    Acheminer ces datagrammes indépendamment les uns des autres jusqu'à destination.
  Des datagrammes peuvent arriver dans un ordre différent, ou se perdre
Couche internet
50
4 - La couche Internet - Présentation
La couche réseau Ch.2
Notes: La destination peut se trouver un un réseau différent de celui de la source.

## Slide 51
  La couche internet définit :
    Un protocole nommé IP (Internet Protocol)
    Le format des datagrammes IP
    Un protocole compagnon, ICMP (Internet Control Message Protocol), qui assure le routage des datagrammes et la gestion des congestions
  Le protocole IP (Internet Protocol) est non fiable, sans connexion
  Si une fiabilité est nécessaire pour le transfert de données, elle sera assurée par le protocole TCP (Transmission Control Protocol) de la couche transport
Couche internet
51
4 - La couche Internet - Le protocole IP
La couche réseau Ch.2
Notes: Analogie pour le protocole IP : le courrier postal
SI03-RS08 - 21/10/2021 - 4h ?

## Slide 52
L’en-tête du datagramme IPv4
52
Fig 2.5 - L’en-tête du datagramme IPv4
4 - La couche Internet - Le protocole IP
La couche réseau Ch.2

## Slide 53
Le datagramme IPv4
53
  L’en-tête est de 20 à 60 octets
    Version IP (4 bits) = 4
    IHL, Internet Header Lenght ; longueur en-tête en nombre de mots de 32 bits (4 bits)
    ToS, Type de service ; (8 bits)
    Longueur totale, en octets, du datagramme (16 bits)
    Identification ; identifier les fragments d’un paquets(16 bits)
    Flgs : Indicateurs ou Flags (3 bits)
    Fragment offset (13 bits)
    TTL, Time To Live : Durée de vie (8 bits)
    Protocol ; n° de protocole de transport (8 bits)
    Header Checksum ; somme de contrôle de l’en-tête (16 bits)
    Adresse source (32 bits)
    Adresse destination (32 bits)
    Options (0 à 40 octets)
    Padding ; remplissage ; tel que l’en-tête soit un multiple de 32 bits
4 - La couche Internet - Le protocole IP
La couche réseau Ch.2
Notes: Lg_en-tête : entre 5 et 15
Protocole : TCP=6 ; UDP=17 ; ICMP=1
2025_01 : exemple d’options
CAI-RS06-SI01 - 20/11/19 2+4h (145p / 13h = 11p/h)

## Slide 54
L’en-tête du datagramme IPv6
  Un en-tête IPv6 de 40 octets Adresses IPv6 de 16 octets, soit 128 bits
54
Fig 2.6 - L’en-tête du datagramme IPv6
4 - La couche Internet - Le protocole IP
La couche réseau Ch.2
Notes: Todo : modifier Traffic Class par DiffServ

## Slide 55
L’en-tête du datagramme IPv6
55
4 - La couche Internet - Le protocole IP
La couche réseau Ch.2
    Version IP (4 bits) = 6
    Traffic class : Classe de trafic ; QoS et indication de congestion (8 bits)
    Flow label : Marquage de flux (20 bits)
    Payload length : Taille de la charge utile en octets (16 bits)
    Next header : Type de l’en-tête suivant (8 bits)
    Hop limit : TTL ou Time To Live ou nombre limite de sauts (8 bits)
    Adresse source (128 bits)
    Adresse destination (128 bits)
Fig 2.6 - L’en-tête du datagramme IPv6
Notes: Todo : modifier Traffic Class par DiffServ

## Slide 56
Comparaison des en-têtes IPv4 et IPv6
56
  Voir : utc505.seancetenante.com/documents/IPv4-vs-IPv6.pdf
4 - La couche Internet - Le protocole IP
La couche réseau Ch.2
Notes: taille en-tête IPv4 : 20 octets + options
taille en-tête IPv6 : 40 octets

## Slide 57
Introduction
57
  Une adresse IPv4
    Une valeur sur 32 bits (4 octets) qui identifie de façon unique chaque interface réseau d’un réseau TCP/IP
    Par convention on exprime une adresse IPv4 avec la notation décimale pointée : 4 octets exprimés en décimal, séparés par des points « . »
  Exemple 1 :
      192.41.6.120 en décimal pointé
      11000000 00101001 00000110 01111000 en binaire
  41 = 128x0 + 64x0 + 32x1 + 16x0 + 8x1 + 4x0 + 2x0 + 1x1
  Comment convertir du décimal en binaire :
    fr.wikihow.com/convertir-du-décimal-en-binaire
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
La couche réseau Ch.2
Notes: Impératif : tout le monde doit connaitre la conversion décimal vers binaire (et binaire vers décimal)
http://pedagogie.ac-limoges.fr/sti_si/accueil/FichesConnaissances/Sequence2SSi/co/ConvDecimalBinaire.html

## Slide 58
58
Fig 2.7 -Deux exemples de conversion d’adresse IP (décimal vers binaire)
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
La couche réseau Ch.2
Notes: Nota : tout le monde doit connaitre la conversion décimal vers binaire (et binaire vers décimal)

## Slide 59
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
Structure d’une adresse IPv4
59
  Une adresse IPv4 permet d’identifier :
    un réseau
    l’interface réseau d’un équipement sur ce réseau [on parle, improprement, d‘hôte (host)]
  Pour déterminer l’identifiant réseau, on doit connaitre le masque d’adresse
  Un masque d’adresse est une suite de bits à 1 suivie d’une suite de bits à 0 (le tout sur 32 bits)
La couche réseau Ch.2
Notes: lg du préfixe : le court et plus moderne
lg du préfixe : alias « notation CIDR » (Classless Inter-Domain Routing), alias préfixe

## Slide 60
Masque d’adresse
60
  On exprime un masque d’adresse :
    soit avec la longueur du préfixe, donc le nombre de bits à 1 (ex. /20)
        Cette longueur du préfixe est souvent abrégé en ‘préfixe’
        On parle de notation CIDR (Classless Inter-Domain Routing)
    soit en décimal pointé (ex. 255.255.240.0)
  Exemple :
      La notation CIDR 191. 32.127.15/20 correspond à une adresse 191. 32.127.15 associé au masque 255.255.240.0
  Un ET logique (∧) entre une adresse et un masque permet de déterminer l’identifiant réseau
  L’adresse IPv4 ∧ le complément à un du masque détermine l’identifiant d’une interface-réseau (ou, improprement, l’identifiant d‘hôte [host ID])
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
La couche réseau Ch.2
Notes: lg du préfixe : le plus compacte et plus moderne
lg du préfixe : alias « notation CIDR » (Classless Inter-Domain Routing), alias préfixe
Masque en décimal pointé : version vintage

## Slide 61
Exemple 1
  Identifiant réseau
61
172. 16.254. 1 10101100.00010000.11111110.00000001
∧ 255.255.255. 0 11111111.11111111.11111111.00000000
= 172. 16.254. 0 10101100.00010000.11111110.00000000
172. 16.254. 1 10101100.00010000.11111110.00000001
∧ 0. 0. 0.255 00000000.00000000.00000000.11111111
= 0. 0. 0. 1 00000000.00000000.00000000.00000001
  Identifiant d’hôte (ou plutôt d’interface réseau) dans un réseau
Fig 2.8 - Exemple 1 de calcul des identifiants réseau et hôte d’une adresse IPv4
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
La couche réseau Ch.2
Notes: Quel est la longueur du préfixe ?
6 clics
CAI-SI02-RS07 17/11/2020 - 4h - 39 pages

## Slide 62
191. 32.127.15 10111111.00100000.01111111.00001111
∧ 255.255.240. 0 11111111.11111111.11110000.00000000
= 191. 32.112. 0 10111111.00100000.01110000.00000000
Exemple 2
  Identifiant réseau
  Identifiant d’hôte (ou plutôt d’interface réseau) dans un réseau
62
191. 32.127. 15 10111111.00100000.01111111.00001111
∧ 0. 0. 15.255 00000000.00000000.00001111.11111111
= 0. 0. 15. 15 00000000.00000000.00001111.00001111
Fig 2.9 - Exemple 2 de calcul des identifiants réseau et hôte d’une adresse IPv4
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
La couche réseau Ch.2
Notes: Quel est la longueur du préfixe ?

## Slide 63
Masque naturel
63
  Si aucune indication de masque d’adresse n’est donnée pour une adresse IPv4, on utilise Le masque naturel ou masque d’adresse par défaut.
  Le masque naturel est déterminé en fonction d’une ancienne subdivision de l’espace d’adressage d’IP v4 en 5 classes d’adresse
Classe | Bits de départ | Début | Fin | Notation CIDR | Masque de sous-réseau par défaut
Classe A | 0 | 0.0.0.0 | 127.255.255.255 | /8 | 255.0.0.0
Classe B | 10 | 128.0.0.0 | 191.255.255.255 | /16 | 255.255.0.0
Classe C | 110 | 192.0.0.0 | 223.255.255.255 | /24 | 255.255.255.0
Classe D (multicast) | 1110 | 224.0.0.0 | 239.255.255.255 | /8 | non défini
Classe E (réservée) | 1111 | 240.0.0.0 | 255.255.255.255 |  | non défini
Fig 2.10 - Tableau de 5 classes d’adresse
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
La couche réseau Ch.2
Notes: A : 1 octet pour identifier le réseau, 3 pour Id hôte
224 -2 (soit + de 16 millions) machines par réseau
B : 2 octets pour Id_réseau ; 216 -2 = 65 534 hôtes max.
C : 3 octets pour Id_réseau ; 28 -2 = 254 hôtes max.

## Slide 64
Masque de sous-réseau
64
  Subnetting : technique qui consiste à diviser un réseau plus large en plusieurs sous-réseaux
  Pour subdiviser un réseau en sous-réseaux (subnet), on applique un autre masque d’adresse.
  On divise en fait la partie « identifiant d’hôte » en 2 parties :
    un identifiant de sous-réseau (Subnet number)
    un identifiant d’hôte sur un sous-réseau (Host number)
  Le masque d’adresse local, ou masque de sous-réseau s’étend jusqu’au champ « identifiant de sous-réseau »
Fig 2.11 - Masque de sous-réseau
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
La couche réseau Ch.2
Notes: lg du préfixe : le court et plus moderne.

## Slide 65
Exemples
65
Exemple 1
  Une entreprise dispose du bloc d’adresse : 197.201.30.0 / 24
  Le masque associé est donc : 255.255.255.0
  Le masque de sous-réseau voit sa longueur augmenter de 4 (car 24 = 16)
  ce masque devient donc 255.255.255.240
    car 240 ≡ 11110000 b
    (on peut écrire « 255.255.255.11110000 » si cela facilite les calculs)
  On souhaite créer 16 sous-réseaux :
  Le bloc devient : 197.201.30.0 / 28 pour le premier sous-réseau
  Les trois premiers octets sont ceux de l’adresse réseau : 197.201.30.0
  les quatre bits de poids forts du 4e octet donne l’adresse de sous-réseau
  les quatre bits de poids faible du 4e octet donne l’identifiant d’hôte dans le sous-réseau
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
La couche réseau Ch.2

## Slide 66
Exemples
66
(Suite exemple 1)
  Le premier sous-réseau, 197.201.30.0 / 28, peut contenir les hôtes d’adresses 197.201.30.1 à 197.201.30.14
  Il est en effet d’usage d’exclure 197.201.30.0 (qui identifie ce 1er sous-réseau) et 197.201.30.15, qui est utilisé pour une diffusion dans ce sous-réseau.
  Comment s’écrit le 2e sous-réseau ?
    197.201.30.16 / 28
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
La couche réseau Ch.2

## Slide 67
Exemples
67
Exemple 2
  Un datagramme IP a pour champs d’adresse IPv4 :
    Adresse source = 193.49.66.200
    Adresse destination = 193.49.66.29
  Où se trouvent les ordinateurs source (S) et destination (D) par rapport :
    Au réseau de préfixe /24 ?
    Aux sous-réseaux de préfixe /28 ?
  S et D sont sur le même réseau 193.49.66.0 / 24
    Le masque d’adresse est 255.255.255.0
    Pour S comme pour D, l’identifiant réseau vaut 193.49.66.0
4 - La couche Internet - Les adresses IPv4
La couche réseau Ch.2
Notes: CAI-RS09-SI04 13/12/2022 matin - 2h

## Slide 68
4 - La couche Internet - Sous-réseau IPv4
La couche réseau Ch.2
Exemples
68
(Suite exemple 2)
  Adresse IP Dernier octet en binaire ———————— ————— S 193. 49. 66.200 1100’1000 D 193. 49. 66. 29 0001’1101 M 255.255.255.240 1111’0000 S⋀M 193. 49. 66.192 1100’0000 D⋀M 193. 49. 66. 16 0001’0000
  S est sur le sous-réseau 193.49.66.192 / 28
  D est sur un autre sous-réseau 193.49.66.16 / 28

## Slide 69
4 - La couche Internet - Sous-réseau IPv4
La couche réseau Ch.2
Exemples
69
(Suite exemple 2)
  On peut ausi utiliser une notation mixte ‘décimal.binaire’ :
  Adresse IP Notation mixte ——————————————— ————————————————————— S 193. 49. 66.200 193. 49. 66.1100’1000 D 193. 49. 66. 29 193. 49. 66.0001’1101 M 255.255.255.240 255.255.255.1111’0000 S⋀M 193. 49. 66.192 193. 49. 66.1100’0000 D⋀M 193. 49. 66. 16 193. 49. 66.0001’0000
  S est sur le sous-réseau 193.49.66.192 / 28
  D est sur un autre sous-réseau 193.49.66.16 / 28

## Slide 70
Agrégation d’adresses - CIDR
70
  Face à la taille croissante d’Internet, CIDR, Classless Inter-Domain Routing est mis au point dès 1993 afin de réduire les tailles de table de routage.
  CIDR (qui se prononce ‘cider’) rend la notion de classe d’adresse obsolète
  L’idée est de :
    permettre le découpage de l’espace d’adressage en blocs de taille variable
    distribuer les blocs d’adresses contiguës à des gros FAI (Fournisseur d’accès à Internet = ISP = Internet Service Provider) et en tenant compte de la topologie du réseau
    modifier les protocoles de routage pour qu’une adresse IP soit accompagnée de la longueur du préfixe associée (VLSM : Variable-Length Subnet Mask)
4 - La couche Internet - Sous-réseau IPv4
La couche réseau Ch.2
Notes: Les RIR (Registres Internet Régionaux ou Regional Internet Registry) sont chargés d’allouer des blocs d’adresses IP

## Slide 71
Adresses particulières
71
  0.0.0.0 :
    soit la route par défaut des tables de routage (la passerelle par défaut)
    soit « cet hôte » (au démarrage d’une station)
  Id_réseau à 0 : ce réseau local. Ex. 0.0.0.108 => l’hôte #108 sur ce réseau local
  Id_hôte tout à 1 : diffusion sur ce réseau
  255.255.255.255 : Broadcast (diffusion générale) sur le réseau local
  127.0.0.0/8 : test de bouclage. On utilise plutôt 127.0.0.1 (≃ localhost)
  169.254.0.0/16 : adresses locales auto-configurées (RFC 3927)
    APIPA (Automatic Private Internet Protocol Addressing)
    Lorsqu’il n’y a pas de serveur DHCP
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Adresses particulières ; adressage privé

## Slide 72
Adressage privé
72
  Le RFC 1918 réserve des plages d’adresses à usage privé
    Non routées sur internet
    Au sein de réseaux locaux
  Préfixe Plage d’adresse Nombre d’adresses
  10.0.0.0 / 8 10.0.0.0 – 10.255.255.255 16 777 216
  172.16.0.0 /12 172.16.0.0 – 172.31.255.255 1 048 576
  192.168.0.0 /16 192.168.0.0 – 192.168.255.255 65 536
  Pour relier un réseau privé à l'Internet, on utilise NAT (Network address translation), généralement intégré à un routeur, ou NAPT (Network address & port translation)
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Adresses particulières ; adressage privé
Notes: 2025_01 LIG04 - 2/10/2025 - 3+4h total 13h

## Slide 73
NAPT (Network Address and Port Translation)
73
131.10.0.10
LAN
Serveur web
S=10.0.0.3:2035
D=131.10.0.10:80
S=131.10.0.10:80
D=194.12.10.1:3043
S=194.12.10.1:3043
D=131.10.0.10:80
S=131.10.0.10:80
D=10.0.0.3:2035
10.0.0.3
NAT
194.12.10.1
10.0.0.1
Fig 2.12 -Fonction NAPT d’un routeur
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Adresses particulières ; adressage privé

## Slide 74
La configuration dynamique d’interface réseau est la plus simple
  L’ensemble des paramètres IP est délivré par un serveur DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)
  Ce serveur DHCP peut être associé au routeur de bordure du réseau local
Configuration dynamique
74
Fig 2.13 - Serveur DHCP associé à un routeur
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Configuration IPv4 des hôtes
Notes: Avec la configuration TCP/IP des interfaces réseau, les paramètres IP doivent être renseignés

## Slide 75
Configuration dynamique
Avec Windows 11, 10, 8.1 ou 7
  Lien : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/modifier-les-paramètres-tcp-ip-bd0a07af-15f5-cd6a-363f-ca2b6f391ace
75
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Configuration IPv4 des hôtes
  Éditez les propriétés de la connexion (interface réseau) a modifier, puis éditez les propriétés de l’élément « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
Fig 2.14 - Propriétés de ‘Protocole Internet v4’ sous Windows
Notes: Avec la configuration TCP/IP des interfaces réseau, les paramètres IP doivent être renseignés
2 clics

## Slide 76
Configuration dynamique
Avec Windows 11, 10, 8.1 ou 7
  Lien : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/modifier-les-paramètres-tcp-ip-bd0a07af-15f5-cd6a-363f-ca2b6f391ace
76
Fig 2.14 - Propriétés de ‘Protocole Internet v4’ sous Windows
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Configuration IPv4 des hôtes
  Éditez les propriétés de la connexion (interface réseau) a modifier, puis éditez les propriétés de l’élément « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
  Cochez « Obtenir une adresse IP automatiquement » pour utiliser le protocole DHCP.
Notes: Avec la configuration TCP/IP des interfaces réseau, les paramètres IP doivent être renseignés
2 clics

## Slide 77
Configuration dynamique
Avec Windows 11, 10, 8.1 ou 7
  Lien : https://support.microsoft.com/fr-fr/windows/modifier-les-paramètres-tcp-ip-bd0a07af-15f5-cd6a-363f-ca2b6f391ace
77
Fig 2.14 - Propriétés de ‘Protocole Internet v4’ sous Windows
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Configuration IPv4 des hôtes
  Éditez les propriétés de la connexion (interface réseau) a modifier, puis éditez les propriétés de l’élément « Protocole Internet version 4 (TCP/IPv4).
  Cochez « Obtenir une adresse IP automatiquement » pour utiliser le protocole DHCP.
Pour Windows 11, voir aussi :
  Lien : www.malekal.com/configurer-une-adresse-ip-sous-windows-11-10-dhcp-ou-ip-fixe/
Notes: Avec la configuration TCP/IP des interfaces réseau, les paramètres IP doivent être renseignés
2 clics

## Slide 78
  Choisir l’onglet TCP/IP, puis avec le menu déroulant « Configurer IPv4 », choisir « Via DHCP »
  Réglages système / Réseau / Sélectionner un service de connexion puis cliquer sur Détails…
Configuration dynamique
Avec macOS
  Lien : support.apple.com/fr-fr/guide/mac-help/mchlp2718/mac
78
Fig 2.15 - Réglages d’un service de connexion réseau sous MacOS
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Configuration IPv4 des hôtes
Notes: Avant macOS Ventura (macOS 13) : Préférences Système / Réseau
2 clics

## Slide 79
Configuration fixe
Avec une configuration fixe, les propriétés de TCP/IP (partie adresse IP) sont réglés avec :
  Une adresse IP
  Masque de sous-réseau
  Passerelle par défaut (adresse IP du routeur où seront envoyés les datagrammes hors de portée d’après le masque)
Nota : d’autres paramètres sont également à renseigner
  Adresses de serveurs DNS
  …
79
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Configuration IPv4 des hôtes

## Slide 80
Commandes utiles
Unix et Linux
  ifconfig
    Afficher les informations des interfaces réseau IP actives
  ifconfig -a
    Afficher les informations de toutes les interfaces réseau, actives ou non.
  La commande ifconfig est déprécié dans les dernières versions d'Unix. Elle est remplacé par la commande ip, si le paquet iproute2 est installé.
  ip addr show ou son alias ip a
    quasi-équivalent à ifconfig
80
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Configuration IPv4 des hôtes
Notes: Sur macOS : brew install iproute2mac avant d’utiliser ip addr show
LIG03 22/10/24 ?

## Slide 81
Commandes utiles
Windows
  ipconfig
  ipconfig /all
    Permet d'avoir toutes les caractéristiques des connexions réseaux : adresse IP, adresse MAC…
81
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Configuration IPv4 des hôtes
C:>ipconfig
Configuration IP de Windows
Carte réseau sans fil Connexion réseau sans fil :
Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Carte Ethernet Connexion au réseau local :
Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::89c9:7d53:f73:c8c4%11
Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 192.168.1.2
Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
Passerelle [[par défaut]]. . . . . . . . . : 192.168.1.1

## Slide 82
ICMP - Internet Control Message Protocol
ICMP est le contrôleur de la couche internet
  RFC 792
  Message de contrôle et d’erreur
  Communications entre routeurs
    Signalisation de congestion
    Mise à jour de table de routage
  Un paquet ICMP est encapsulé dans un datagramme IP.
  Un champ type de message (8 bits) et un champ Code d’erreur (8 bits) sont principalement utilisé. Exemples :
    Type : 8 ; Code : 0 => demande d’écho (echo-request)
    Type : 0 ; Code : 0 => réponse d’écho (echo-reply)
    Type 11 : Temps dépassé (un TTL a expiré)
82
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Autres protocoles
Notes: Montrer la cmd ping

## Slide 83
ICMP - Internet Control Message Protocol
La commande ping utilise ICMP pour mesurer des RTT, round-trip time.
  RTT est le temps, mesuré en millisecondes, qu’un paquet met pour aller d’un point de départ à une destination et revenir
ping mesure, entre autres, le délai entre l’envoi d’une requête ICMP ‘echo-request’ et la réponse ‘réponse echo’.
  Cela permet d’évaluer la latence réseau.
  $ ping -c3 example.com PING example.com (93.184.216.34): 56 data bytes 64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=0 ttl=56 time=86.834 ms 64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=1 ttl=56 time=86.859 ms 64 bytes from 93.184.216.34: icmp_seq=2 ttl=56 time=86.612 ms ––– example.com ping statistics ––– 3 packets transmitted, 3 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 86.612/86.768/86.859/0.111 ms
83
La couche réseau Ch.2
4 - La couche Internet - Autres protocoles
RTT
RTT moyenne
écart type RTT
Notes: Montrer la cmd ping